## Slide 1: División de redes IP en subredes
FLSM-VLSM

## Slide 2: Objetivos
Explicar por qué el enrutamiento es necesario para que los hosts de distintas redes puedan comunicarse.
Describir el protocolo IP como un protocolo de comunicación utilizado para identificar un único dispositivo en una red.
Dada una red y una máscara de subred, calcular la cantidad de direcciones de host disponibles.
Calcular la máscara de subred necesaria para adaptarse a los requisitos de una red.
Describir los beneficios de las máscaras de subred de longitud variable (VLSM, variable length subnet masking).

## Slide 17
R1
Dirección IP 192.168.20.0/24
Edificio A: Manchester
Edificio B: Paris
Edificio C: Tokio
Edificio D: Miami
R3
R2
R4

## Slide 18
R1
Dirección IP 192.168.20.0/24
Edificio A: Manchester
Edificio B: Paris
Edificio C: Tokio
Edificio D: Miami
R3
R2
R4
WAN
WAN
WAN
4 LANs
3 WANs
7 subredes; 3 bits para subredes -> 8 subredes; 5 bits para hosts -> 30 hosts per subred

## Slide 23: Subdividir la dirección IP 192.168.25.3 /24 utilizando VLSM
Dada la dirección IP 192.168.25.3 /24, subdividirla en 4 subredes con 2, 5, 25 y 80 hosts por subred respectivamente

## Slide 24
Dada la dirección IP 192.168.25.3 /24 cuya dirección de red es 192.168.25.0 /24, para subdividirla en 4 subredes con 2, 5, 25 y 80 hosts por subred respectivamente, lo primero que hay que hacer es ordenar las subredes de mayor a menor número de host
Una vez ordenadas las subredes nos centramos ahora en cada una de las subredes empezando por la de mayor número de hosts y descendiendo de mayor a menor.